- Подключите устройство к источнику питания.

Вставьте один конец патч-корда (сетевой кабель, обжатый с обеих сторон коннекторами) в сетевую карту Вашего ноутбука либо стационарного ПК, другой – в один из 4-х портов роутера (те, что обрамлены желтым цветом). Кабель интернет подключите в порт WAN (Internet) (обрамлен синим цветом).

- Проверка настроек сетевой карты.

На Windows XP:

«Пуск»/«Панель управление». В открывшемся окне, нажимаем на ссылку «Переключить к виду по категориям», если такой надписи нет значит у вас уже переключено. Ищем иконку с надписью «Сетевые подключение» кликнем по нему два раза.

Затем кликнем правой клавишей мыши по ярлыку «Подключение по локальной сети» и выбрать в выпадающем меню «Свойства».

В появившемся окне, в списке с галочками выбираем «Протоколы интернета TCP/IP» и нажимаем кнопку «Свойства».

Затем проверяем чтобы точки стояли напротив надписи «Получение ip-адреса автоматически» и «Получение адреса DNS-сервера автоматически».

На Windows 7, 8, 8.1:

В нижнем правом углу, у вас должен быть значок «Сети». Кликнем по значку правой клавишей мыши и выберем пункт «Центр управление сетями и общим доступам».

Откроется окно в котором жмем «Подключение по локальной сети». Далее нажимаем «Свойства».

В появившемся окне, в списке с галочками выбираем «Протоколы интернета TCP/IP» и нажимаем кнопку «Свойства».

Затем проверяем чтобы точки стояли напротив надписи «Получение ip-адреса автоматически» и «Получение адреса DNS-сервера автоматически».

- Вход в интерфейс настройки Zyxel keenetic lite II

Откройте браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, либо др.), наберите в 	адресной строке 192.168.1.1 и нажмите ENTER.

В окне авторизации введите: admin (Имя пользователя), 1234 (Пароль).

Если меню роутера не открывается, Вам следует сбросить роутер к заводским настройкам. Для этого с обратной стороны роутера зажмите кнопку Reset на 10 секунд, затем отпустите. Роутер перезагрузится, настройки будут выставлены по-умолчанию.

В открывшемся окне нажмите кнопку «Веб-конфигуратор».

Перед вами откроется окно создания пароля администратора.

Введите желаемый пароль и подтверждение пароля в соответствующие поля. Нажмите кнопку «Применить».

В результате этого перед вами откроется окно настройки маршрутизатора.

- Настройки подключения к Интернету

Выбираем раздел «Интернет», затем нужную нам вкладку, взависимости от технологии подключения (PPTP, PPPoE, IpoE, ).

Настройка PPTP (VPN)

Для настройки подключения по PPTP, выбираем вкладку «PPPoE/VPN».

Нажимаем на кнопку «Добавить соединение»

В настройке соединения выбираем Тип (протокол)  из списка: PPTP

В адрес сервера прописываем: 192.168.1.253 (для Нижневартовска)

192.168.1.1 (для Излучинска)

Введите имя пользователя и пароль указанный в учетных данных пользователя, выданный с договором.

Значения остальных полей оставьте по умолчанию. Нажмите кнопку «Применить»

Далее переходим в раздел «Домашняя сеть» и выбираем вкладку «Параметры IP».

Прописываем IP-адрес: 192.168.2.1

Маска подсети: 255.255.255.0

Нажмите «Применить»

Далее прописываем начальный адрес пула: 192.168.2.33

Нажимаем «Применить».

Затем выходим из интерфейса настройки и заходим в «Центр управления сетями и общим доступом», отключаем локальную сеть и заново подключаем.

Далее остается настроить «Сеть WI-FI»

Настройка PPPoE

Для настройки подключения по технологии PPPoE, выбираем вкладку «PPPoE/VPN».

Нажимаем на кнопку «Добавить соединение»

В настройке соединения выбираем Тип (протокол)  из списка: PPPoE

Введите имя пользователя и пароль указанный в учетных данных пользователя, выданный с договором.

Значения остальных полей оставьте по умолчанию. Нажмите кнопку «Применить».

Далее остается настроить «Сеть WI-FI»

Настройка IPoE

Дополнительных настроек роутера по технологии IPoE не требуется.

В разделе «Системный монитор» будет показано действующее подключение к Интеренту.

Так же необходимо в «Личном кабинете» ОАО «Северсвязь» сделать привязку mac-адреса нового оборудования.

Инструкцию по привязки смотрите тут: Инструкция по привязке

Далее остается настроить «Сеть WI-FI»

- Настройка сети WI-FI

Переходим в раздел «Сеть WI-FI».

Введите Имя сети и Ключ сети. Это и будет название Вашей сети и пароль от Wi-Fi.

Защиту сети выберите из списка: WPA2-PSK

Нажмите кнопку «Применить».

- Настройка завершена